## Slide 1
无锡药明生物 · 上游工艺培训
上游反应器工艺放大
Upstream Bioreactor Process Scale-up
把小罐里跑通的细胞培养工艺,搬到大罐里依然跑得好
受众 上游工艺新员工(应届 / 新转岗) 时长 约 90 分钟
新员工入门系列

## Slide 2
课程目录
AGENDA
无锡药明生物 · 上游工艺培训
上游反应器工艺放大
2
01
培训目标与上游工艺全景
我们要解决什么、上游链条长什么样
02
什么是工艺放大、为什么要放大
放大的不是罐子,是细胞的体感
03
生物反应器类型与结构
STR / SUB / WAVE 三类硬件
04
关键工艺参数 CPP
温度 / pH / DO / 搅拌通气 / 补料 / CO₂
05
放大的工程原理
P/V、kLa、tip speed、混合时间与不可能三角
06
放大准则与策略
三大准则:保什么、牺牲什么、怎么选 + 放大算例
07
种子扩增策略 Seed Train
N-x 命名与逐级接力
08
放大中的挑战与风险
梯度、剪切、CO₂、泡沫、传质受限 + 排障速查
09
过程监测与控制 / PAT / QbD
看得见、控得住、有依据
10
工艺可比性与放大失败教训
成功的最终判据与避坑
11
药明生物平台实践
一次性技术、平台化与你的成长路径
12
总结与 Q&A
把概念变成现场的手感

## Slide 3
第 01 章
培训目标与上游工艺全景
放大不是单独一步,而是贯穿从冻存管到生产罐的整条上游链。
1 / 12

## Slide 4
第
1
章
本次培训:解决什么问题、学完你能做什么
放大≠等比变大,要保的是细胞看到的微环境
培训目标与上游工艺全景
无锡药明生物 · 上游工艺培训
上游反应器工艺放大
4
主题一句话:把小罐里跑通的细胞培养工艺,搬到大罐里依然跑得好——这就是上游反应器工艺放大。
目标①:能说清『放大不是简单等比例变大』,我们真正要保持一致的是细胞感受到的微环境,而不是罐子的外形尺寸。
目标②:认识三类主流生物反应器(不锈钢搅拌罐 STR、一次性 SUB、微生物发酵罐)的结构与适用场景。
目标③:掌握上游关键工艺参数 CPP——温度、pH、溶氧 DO、搅拌、通气等控什么、为什么重要。
目标④:理解支配放大的工程原理(P/V、kLa、tip speed)与三种主流放大准则。
目标⑤:建立放大的『风险地图』与『可比性』意识——知道大罐里哪里容易出事、怎样判断放大成功。
概念
硬件
参数
原理·准则
风险·可比
①
微环境一致
②
三类反应器
③
关键参数 CPP
④
原理与准则
⑤
风险与可比性
受众:上游新员工(应届/新转岗),理工基础够用,缺放大实战经验
工艺背景:以 CHO 哺乳动物细胞培养为主,兼顾微生物发酵对比
硬件范围:不锈钢搅拌罐 STR + 一次性生物反应器 SUB
学习路径:概念→硬件→参数→原理→准则→种子链→风险→监测→可比性→平台

## Slide 5
第
1
章
上游工艺全景:从一支冻存管到一罐培养液
『放大』藏在哪一步
培训目标与上游工艺全景
无锡药明生物 · 上游工艺培训
上游反应器工艺放大
5
先分清边界:上游(Upstream)负责把目标蛋白生产出来——养细胞、让细胞表达产物;下游(Downstream)负责把产物从一锅汤里纯化出来。本次只聚焦上游。
上游主链条(记住这条线):细胞复苏 → 种子扩增(Seed Train,逐级摇瓶/小罐放大)→ 生产反应器(N 级主培养)→ 收获(Harvest,把细胞与上清分开交给下游)。
种子扩增用 N-x 命名:生产罐叫 N,往前一级叫 N-1,再往前 N-2……每一级都是一次小型放大。
『放大』不是单独一步,而是贯穿整条链:从几毫升摇瓶,逐级放大到 50L/200L/500L/2000L,直到商业化规模。
放大要保持的不是体积比例,而是细胞看到的微环境:营养、溶氧、剪切、pH、混合均匀度——罐越大越难处处一致。
CMO 多产品/多平台特殊性:同一套设备服务不同客户、细胞株、规模,放大必须靠标准化平台工艺 + scale-down 模型。
上游 Upstream(养细胞 · 表达产物)
下游(不展开)
冻存管
复苏
摇瓶
数百 mL
种子罐 N-2
200L
种子罐 N-1
500L
生产罐 N
2000L
收获
Harvest
放大 Scale-up · ×5~10 / 级 · 保持的是细胞看到的微环境,不是罐子等比变大

## Slide 6
第 02 章
什么是工艺放大、为什么要放大
放大的对手不是体积,而是『表面积跟不上体积』——这是后面所有难题的根。
2 / 12

## Slide 7
第
2
章
不是『按比例变大』,而是『让细胞看到的环境不变』
什么是工艺放大、为什么要放大
无锡药明生物 · 上游工艺培训
上游反应器工艺放大
7
工艺放大的定义:在显著增大反应体积的同时,保持工艺性能与产品质量一致——活细胞密度、活率、产量与糖基化等关键质量属性不变。
核心思想:我们放大的不是『罐子』,而是要复制『细胞看到的微环境』——溶氧、pH、营养、剪切、混合时间。
三级阶梯:实验室/小试(mL~L,克隆筛选与早期开发)→ 中试 pilot(10~200 L,工艺确认与放大验证)→ 商业化(1000~5000 L+,GMP 量产)。
每跨一级体积常放大 5~10 倍;从摇瓶到商业罐总放大倍数可达上万倍,但目标始终是『性能可比』。
易错认知:很多新员工以为『小罐转速 200 rpm,大罐照搬 200 rpm 就行』——这是放大失败最常见的起点。
放大的判据不是『装得下』,而是『产品可比』——这点会在第 10 章作为最终验收标准展开。
实验室 / 小试
mL ~ L
克隆筛选 · 早期开发
×5~10
中试 Pilot
10 ~ 200 L
工艺确认 · 放大验证
×5~10
商业化
1000 ~ 5000 L+
GMP 量产供货
目标不变:细胞看到的微环境一致 → 产品可比
实验室/小试:mL ~ L(摇瓶 / 微型反应器 / 1~5 L 玻璃罐)
中试 pilot:约 10 ~ 200 L
商业化:约 1000 ~ 5000 L+(一次性 SUB 常见单批 2000 L)
单级放大 5~10×;摇瓶→商业罐总倍数可达 10000×+

## Slide 8
第
2
章
为什么要放大,以及难在哪:r³ 与 r² 的矛盾
什么是工艺放大、为什么要放大
无锡药明生物 · 上游工艺培训
上游反应器工艺放大
8
为什么放大:①产能——研发批量太小,喂不饱临床与商业供货;②商业供货——单抗药年需求常以公斤计,必须大罐量产;③成本与时间——大罐摊薄单位成本、缩短交付。
scale-up 与 scale-down 的关系:不是『在大罐上反复试错』(一炉成本极高),而是先用小尺度模型在实验室模拟大罐的微环境,把工艺开发表征做透,再放上去。
scale-down model = 大罐的『代言人』:用几百 mL 到几 L 的小反应器,刻意复现大罐的溶氧、CO₂、混合不均、pH 梯度等『不舒服』条件,让小罐替大罐受罪。
核心难题:体积按半径三次方(r³)增长,而散热与传氧靠的表面积只按二次方(r²)增长——罐越大,『单位体积可用的表面』越少。
后果链:表面积相对变小 → 传质(供氧)、传热(散热)、混合都变慢变难 → 这就是大罐和小罐『物理上不一样』。
记住一句:放大真正的对手不是『体积』,而是『表面积跟不上体积』——第 5 章用工程量把它算清楚。
体积 V∝r³ 涨得快,表面积 A∝r² 跟不上 → 比表面积 A/V∝1/r 下降
Chart: 半径 r(相对)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
体积 V ∝ r³ | 1 | 8 | 27 | 64 | 125
表面积 A ∝ r² | 1 | 4 | 9 | 16 | 25
比表面积 A/V ∝ r²/r³ = 1/r —— 罐越大单位体积可用表面越少
体积 V ∝ r³;表面积 A ∝ r²(几何相似放大)
工程量预告:P/V、kLa(1/h)、tip speed = π·N·D
scale-down 模型典型体积:约 0.25 ~ 5 L

## Slide 9
第 03 章
生物反应器类型与结构
认识你将操作的硬件:STR 管大规模、SUB 管灵活换型、WAVE 管温和前段。
3 / 12

## Slide 10
第
3
章
三类主流生物反应器:你将操作的硬件
生物反应器类型与结构
无锡药明生物 · 上游工艺培训
上游反应器工艺放大
10
不锈钢搅拌罐 STR:行业主力机型,规模可做到很大、可反复使用,但每批必须做 CIP(在线清洗)/ SIP(在线灭菌),换型慢、清洗验证负担重。
一次性生物反应器 SUB:核心是一只预灭菌的一次性塑料袋体,用完即弃,免清洗免灭菌、换型快,是 CMO 多产品厂房的主流;规模上限受袋体限制(目前约 2000 L 级)。
摇摆式 WAVE:靠托盘前后摇摆让液面起波来混合通气,剪切温和、无机械桨叶,最适合细胞最娇嫩的种子扩增前段(通常 1~25 L 级)。
一句话记忆:WAVE 管『前段小规模、要温和』,SUB 管『中等规模、要灵活换型』,STR 管『大规模生产、要做到最大体积』。
三者不是互相替代,而是沿种子链从小到大接力——下一章会讲为什么放大要逐级走,不能一步到位。
WAVE 摇摆式
1 ~ 25 L
摇摆混合 · 无桨叶 · 温和
种子扩增前段
SUB 一次性
50 ~ 2000 L
一次性袋体 · 免清洗
换型快 · CMO 主流
STR 不锈钢
1000 ~ 20000+ L
可重复 · 需 CIP/SIP
大规模生产
种子链方向:小 ──────────────→ 大

## Slide 11
第
3
章
核心部件与选型权衡:STR vs SUB 怎么选
生物反应器类型与结构
无锡药明生物 · 上游工艺培训
上游反应器工艺放大
11
核心部件四件套:①搅拌系统——桨叶 impeller,负责混匀与让细胞悬浮;②通气系统——分布器 sparger,把空气/O₂/CO₂/氮气打成气泡供氧、调 pH;③换热系统——夹套或盘管控温;④检测探头——温度/pH/DO/液位,是控制系统的『眼睛』。
桨叶要点:搅拌不是越快越好。tip speed = π·N·D,转速越高、桨叶越大,叶尖线速度越快,混合越好但剪切伤害也越大——这正是大罐小罐『物理上不一样』的关键之一。
STR 取舍:规模上限高、单位成本低、适合长期大批量同一产品;代价是 CIP/SIP 耗时耗水、换型慢,多产品共用存在交叉污染风险。
SUB 取舍:免清洗免灭菌、换型快、批间无残留、交叉污染风险极低,契合 CMO 频繁换产品;代价是规模受袋体限制、耗材成本更高、有塑料废弃物。
选型一句话:『一个产品、大体量、长期跑』偏向 STR;『多产品、勤换型、要灵活』偏向 SUB——这也是药明大量采用一次性技术的核心原因。
tip speed = π·N·D
四件套:①搅拌 ②通气 ③换热 ④探头
对比项 | STR 不锈钢 | SUB 一次性
规模上限 | 高(可做很大) | 约 2000 L / 单袋
换型速度 | 慢(需清洗验证) | 快(换袋即可)
清洗灭菌 | 每批 CIP / SIP | 免清洗免灭菌
交叉污染 | 共线需严格验证 | 批间几乎为零
适用场景 | 单产品 · 大体量 | 多产品 · 勤换型

## Slide 12
第 04 章
关键工艺参数 CPP
六大参数控的是『细胞舒服的窗口』,控参数的本质是控质量(CQA)。
4 / 12

## Slide 13
第
4
章
六大关键工艺参数:温度 / pH / 溶氧 / 搅拌通气 / 补料 / CO₂
关键工艺参数 CPP
无锡药明生物 · 上游工艺培训
上游反应器工艺放大
13
关键工艺参数(CPP)= 一旦偏离就会显著影响细胞生长、产量或质量的『必须控、必须监』参数;不是越高越好,而是稳在『细胞舒服』的窗口里。
温度:CHO 典型 36~37°C;生产期常主动降温到 30~33°C(temperature shift),用减慢代谢换更长产期和更高产量。
pH:CHO 典型 6.8~7.2,双向调节——偏酸加碱液,偏碱通 CO₂;是少数能往两个方向调的参数。
溶氧 DO:典型设定 30~50% 空气饱和度;是细胞的『呼吸供给』,低了缺氧、过高也可能氧化应激。
搅拌(rpm)与通气(vvm):共同决定供氧能力,但都带来剪切,是典型『又要又不要』的平衡参数,放大时最难照搬。
补料与 CO₂:补料决定营养供给节奏(fed-batch/perfusion);CO₂ 是代谢副产物,累积过高抑制生长,需通气吹脱(stripping)排出。
参数 | 典型范围 | 控什么 | 怎么调
温度 | 36~37℃(产期降 30~33) | 代谢速率 / 产期 | 夹套循环水
pH | 6.8~7.2 | 酶活 / 代谢环境 | CO₂↓ 与碱液↑ 双向
溶氧 DO | 30~50% 空气饱和 | 细胞呼吸供氧 | 搅拌 rpm + 通气 vvm
搅拌+通气 | 过程参数 | 供氧 vs 剪切平衡 | 调 rpm 与 vvm
补料 | fed-batch / perfusion | 营养供给节奏 | 按曲线补浓缩料
CO₂ | < 100~150 mmHg | 代谢副产物排出 | 通气吹脱 stripping
所有参数都发生在同一个罐里、彼此联动

## Slide 14
第
4
章
供氧、剪切与补料的平衡 —— 以及 CPP 如何连到 CQA
关键工艺参数 CPP
无锡药明生物 · 上游工艺培训
上游反应器工艺放大
14
供氧三角难题:DO 要靠搅拌+通气供上去,但搅拌带来剪切、气泡破裂同样伤细胞——在『供氧够不够』和『剪切大不大』之间走钢丝,这正是放大最容易翻车处。
搅拌的剪切看叶尖线速度:tip speed = π·N·D;放大后直径 D 变大,转速 N 哪怕调小,叶尖速度也容易超标——这就是『大罐不能照搬小罐转速』的直接原因。
供氧能力用 kLa 衡量:OTR = kLa·(C*−C_L);kLa 越大供氧越强,由搅拌、通气和罐型共同决定,是放大必须对齐的核心指标。
补料策略:fed-batch 为主流——基础培养基打底,按曲线补浓缩营养,把养分稳在不饿也不撑;perfusion 持续进新料、出废液并留住细胞,可做到更高细胞密度。
CO₂ 是放大的隐形杀手:大罐液柱高、气液接触变差,代谢 CO₂ 不易吹脱而累积,过高会压低 pH 并抑制细胞——小罐没这个问题。
CPP 最终服务于 CQA:温度、pH、DO、CO₂ 的波动会传导到糖基化、电荷异构体、聚体等产品质量上——『控参数』本质是『控质量』,这是 QbD 的起点。
供氧充足 (DO 达标)
剪切过大 (细胞受损)
放大时要重新平衡:tip speed = π·N·D | OTR = kLa·(C*−C_L)
CPP 波动
温度/pH/DO/CO₂
代谢改变
微环境漂移
CQA 变化
糖基化/聚体
产品质量
→ 第9章 QbD
tip speed = π·N·D;CHO 经验上限约 1.5~2.5 m/s
OTR = kLa·(C*−C_L)(C*=饱和氧, C_L=液相实际氧)
fed-batch:补浓缩料;perfusion:换液留细胞, VCD 更高
CPP→CQA:参数波动 → 代谢改变 → 糖基化/聚体变化

## Slide 15
第 05 章
放大的工程原理
用 P/V、kLa、tip speed、混合时间把『大罐为什么不一样』算清楚。
5 / 12

## Slide 16
第
5
章
几何相似与尺度效应:为什么大罐 ≠ 小罐放大版
放大的工程原理
无锡药明生物 · 上游工艺培训
上游反应器工艺放大
16
放大的第一步是『几何相似』:保持反应器关键比例不变,让大小罐『长得一样』。
核心比例有三个:高径比 H/D、桨径罐径比 Di/T、桨叶离底高度比。CHO STR 常用 H/D ≈ 1.5~2、Di/T ≈ 0.3~0.5。
致命陷阱:几何相似只保证『形状一样』,不保证『细胞看到的环境一样』。
原因在于尺度变化是非线性的:体积按 D³ 涨(线性尺寸增 2 倍,体积涨 8 倍),而表面积只按 D² 涨。
结果是大罐『单位体积的换热面、气液接触面、混合能力』天然变差——这就是所有放大难题的根。
记住一句:放大改变的不是形状,而是物理量之间的平衡关系。
200 L
2000 L
保持几何相似:
H/D ≈ 1.5~2,Di/T ≈ 0.3~0.5
体积 V ∝ D³,表面积 A ∝ D²
线性×2 → 体积×8、面积×4
→ 比表面积 A/V ÷2(换热/传质天然变差)

## Slide 17
第
5
章
四个支配放大的工程量:P/V、kLa、tip speed、混合时间
放大的工程原理
无锡药明生物 · 上游工艺培训
上游反应器工艺放大
17
放大时真正要盯的不是体积,而是这四个工程量——它们决定细胞的微环境。
① 单位体积功率 P/V:搅拌往液体里灌多少能量。P/V = Np·ρ·N³·Di⁵/V,决定混合、剪切与气泡破碎,CHO 常控 10~50 W/m³(远低于微生物发酵的几百~上千)。
② 氧传质系数 kLa:把氧从气泡送进液体的能力(1/h)。OTR = kLa·(C*−C_L),大罐液柱深、气泡停留与界面变化,kLa 是放大成败关键。
③ 桨叶端速 tip speed = π·N·Di:桨叶最外缘线速度,表征局部最大剪切。CHO 通常控在 1~2 m/s 以内护细胞。
④ 混合时间:把整罐浓度/pH/温度拌匀所需时间。罐越大混合越慢,从几秒变几十秒甚至更久。
Np(功率数)由桨型与流型决定,是连接转速和功率的桥梁——同样转速,桨型不同灌入的能量差很多。
P/V
单位体积功率
P/V = Np·ρ·N³·Di⁵ / V
控:混合/剪切/气泡破碎
CHO 10~50 W/m³
kLa
氧传质系数
OTR = kLa·(C*−C_L)
控:供氧能力(1/h)
大罐 kLa 难做高
Vt
桨叶端速 tip speed
tip speed = π·N·Di
控:局部最大剪切
CHO < 2 m/s
tm
混合时间
把整罐拌匀所需时间
罐越大混合越慢
几秒 → 几十秒
P/V = Np·ρ·N³·Di⁵ / V (W/m³)
OTR = kLa·(C*−C_L),kLa 单位 1/h
tip speed = π·N·Di (m/s),CHO 多 < 2 m/s
P/V:CHO 10~50 W/m³｜微生物 数百~上千 W/m³

## Slide 18
第
5
章
雷诺数、流型与放大的『不可能三角』
放大的工程原理
无锡药明生物 · 上游工艺培训
上游反应器工艺放大
18
雷诺数 Re = ρ·N·Di²/μ 判断流型:Re 大→湍流(混合好、剪切高),Re 小→层流(混合差)。生物反应器搅拌区通常处于过渡到湍流区。
流型决定功率数 Np 与混合效率——湍流区 Np 趋于常数,这也是 P/V 公式成立的前提。
关键真相:放大时你无法同时保持 P/V、kLa、tip speed、混合时间全和小罐一样——这就是『不可能三角』(俗称,严格说是多目标冲突)。
举例:想保持 P/V 恒定,转速 N 必须随罐变大而下降,结果 tip speed 下来了、但混合时间变长、kLa 也跟着变——按下葫芦浮起瓢。
若强行保持 tip speed 恒定,则 P/V 会大幅下降,混合和供氧又跟不上。
所以放大本质是『工程取舍』:先抓住对你这个工艺最关键的那一个量(放大准则),其余接受可控偏移——这正是下一章的主题。
无法
同时守恒
P/V
tip speed
混合 / kLa
放大准则 | 转速 N | 被牺牲的量
保 P/V 恒定 | ↓ 下降 | 混合时间变长
保 tip speed 恒定 | ↓ 更多 | P/V 与 kLa 下降
保混合时间 | ↑ 上升 | 剪切过高伤细胞

## Slide 19
第 06 章
放大准则与策略
没有全都保住的准则,只有针对你这个工艺限制性因素选对要保的那一个。
6 / 12

## Slide 20
第
6
章
三种主流放大准则:各自保住什么、牺牲什么
放大准则与策略
无锡药明生物 · 上游工艺培训
上游反应器工艺放大
20
放大的核心难题:小罐里供氧、混合、剪切是同时满足的,放大后它们朝相反方向变化,无法全部守恒——所以必须『选一个保,放一个让』。
恒定 kLa:优先保供氧。适合高密度 CHO、对 DO 敏感的氧受限场景;代价是大罐搅拌/通气偏强,剪切和泡沫风险上升。
恒定 P/V:保住每升液体的搅拌能量,是工业上最常用、最稳妥的折中——混合与传质都不至于太差;但放大后 kLa 略降、剪切略升,两头各让一点。
恒定 tip speed:优先压住剪切。适合剪切敏感的细胞或脆弱载体;代价是大罐里相对搅拌变弱,混合变慢、供氧能力下降,可能 DO 分层。
记住一句:没有『全都保住』的准则,只有针对你这个工艺的限制性因素,选对要保的那一个。
恒定 kLa
保供氧
适合高密度 / 氧受限培养
↑ 剪切 / 泡沫风险
恒定 P/V(工业最常用)
保单位体积搅拌能量
稳妥折中,通用首选
~ kLa 略降、剪切略升
恒定 tip speed
保剪切上限
适合剪切敏感细胞
↓ 混合 / 供氧变弱
放大方向 →(体积变大,以上趋势随之发生);没有『全都保住』的准则,按限制性因素选要保的那一个

## Slide 21
第
6
章
怎么选:限制性因素分析 + 三准则对比表
放大准则与策略
无锡药明生物 · 上游工艺培训
上游反应器工艺放大
21
选准则第一步不是背公式,而是问一句:在我这个工艺里,最先『撑不住』的是谁——供氧、混合,还是细胞被剪切打伤?谁最先出问题就优先保谁。
哺乳动物细胞(CHO):细胞脆、代谢慢、不耐高剪切,实践中通常以 P/V 或 kLa 为主导,同时把 tip speed 卡在上限以内当『安全护栏』。
微生物发酵(大肠杆菌/酵母):细胞壁硬、代谢猛、产热高、耗氧大,瓶颈在供氧和传热,所以更看重 kLa,剪切一般不是主要矛盾。
对比表横向比三准则的『保什么 / 随放大趋势 / 适用场景 / 主要风险』,帮你在现场快速对号入座。
落地提醒:准则是放大设计的『起点』而非『终点』——定准则给出第一版参数后,仍要用 scale-down 模型验证、再用 PAT 微调,最终以产品可比为准。
准则 | 保持的量 | 随放大的趋势(其它量怎么变) | 适用场景 / 主要风险
恒定 kLa | 氧传质 kLa | P/V 上升、剪切上升 | 高密度 / 氧受限培养;风险=搅拌过强、泡沫多
恒定 P/V | 单位体积功率 | kLa 略降、剪切略升 | 大多数通用场景,稳妥折中(工业最常用)
恒定 tip speed | 桨叶端速(剪切) | 相对搅拌变弱、混合/kLa 下降 | 剪切敏感细胞 / 载体;风险=DO 分层、营养死区
先做限制性因素分析(卡供氧?卡混合?卡剪切?),再选准则;准则只给第一版参数,仍需 scale-down 验证 + PAT 微调

## Slide 22
第
6
章
50L → 2000L 放大算例:几何相似下的转速换算
把抽象公式变成一次可复算的数算
放大准则与策略
无锡药明生物 · 上游工艺培训
上游反应器工艺放大
22
前提·几何相似:大小罐形状相同,所有线性尺寸按同一比例放大。体积比 = 2000/50 = 40 倍;但桨叶直径比 Di₂/Di₁ = 40^(1/3) ≈ 3.42——体积放大 40 倍,直径只放大约 3.42 倍,这是所有换算的根。
放大不能同时守住所有量:Re、P/V、tip speed 随转速的标度方式不同,只能挑一个守住。CHO 培养通常以恒定 P/V 为主、同时盯住 tip speed 不超标。
方案A·恒定 P/V(推荐基准):N₂/N₁ = (Di₁/Di₂)^(2/3) = 40^(−2/9) ≈ 0.44。设小罐 N₁=150 rpm,则大罐 N₂ ≈ 66 rpm(大罐转得更慢)。
方案A 的代价(核心教学点):转速降到 0.44 倍,但桨直径涨了 3.42 倍,桨尖线速度反而上升——tip speed 比 = 0.44×3.42 ≈ 1.5,剪切环境升到约 1.5 倍,大罐必须复核 tip speed 防止伤细胞。
方案B·恒定 tip speed:N₂/N₁ = 1/3.42 ≈ 0.29 → N₂ ≈ 44 rpm;但 P/V 只剩约 29%,混合变差、供氧不足。守剪切则牺牲混合,二者天然矛盾,需折中。
复算口诀(自查):①体积比开立方得线性比;②恒 P/V 转速降到 0.44 倍、剪切升到 1.5 倍;③恒 tip speed 转速降到 0.29 倍、P/V 掉到 0.29 倍。记住三个数:3.42 / 0.44 / 0.29。
前提:V₂/V₁ = 2000/50 = 40,Di₂/Di₁ = 40^(1/3) ≈ 3.42 → 体积放大 40 倍,直径只放大约 3.42 倍
放大方案 | 转速换算公式 | 大罐 N₂ | 放大代价
恒定 P/V(推荐基准) | N₂/N₁ = (Di₁/Di₂)^(2/3) = 40^(−2/9) ≈ 0.44 | ≈ 66 rpm | tip speed 升到 1.5×(剪切↑)
恒定 tip speed | N₂/N₁ = 1/3.42 ≈ 0.29 | ≈ 44 rpm | P/V 掉到约 29%(混合/供氧↓)
恒定 Re(参考,少用) | N₂/N₁ = 40^(−2/3) ≈ 0.086 | ≈ 13 rpm | 实务极少采用
Chart: 两方案相对量对比
| 转速比 N₂/N₁ | tip speed 比 | P/V 比
恒定 P/V | 0.44 | 1.5 | 1
恒定 tip speed | 0.29 | 1 | 0.29

## Slide 23
第 07 章
种子扩增策略 Seed Train
用 N-x 以终为始,逐级把细胞『状态』和『数量』同时备好。
7 / 12

## Slide 24
第
7
章
种子扩增链:从一支冻存管到生产罐的逐级接力
种子扩增策略 Seed Train
无锡药明生物 · 上游工艺培训
上游反应器工艺放大
24
放大不是『一步把小罐倒进大罐』,而是先把细胞数量一级一级『养够』,这条链就叫种子扩增链(Seed Train)。
起点是一支细胞库冻存管:工作细胞库(WCB)从液氮解冻复苏,活细胞往往只有 10⁶ 量级,远不够接种生产罐。
载体随体积逐级演进:摇瓶/T 瓶 → WAVE 摇袋 → 小型 STR/SUB → 大型 STR/SUB(生产罐),每级体积约放大 4~10 倍。
每级达到目标活细胞密度(VCD)后,按设定稀释比例『传代/接种』到下一级更大的反应器。
核心理念:生产罐看到的细胞,状态必须和小罐里一样『健康、年轻、指数生长』——种子链是为了把细胞『状态』和『数量』同时备好。
典型 CHO 种子链 4~6 级,总历时约 2~4 周,是整批生产前的『隐形长跑』。
WCB
解冻
摇瓶
mL
WAVE 摇袋
几~几十 L
小 STR/SUB
几百 L
大 SUB
~1000 L
生产罐 N
≥2000 L
接种 / 传代方向 → 每级体积放大 4~10 倍 · 总历时约 2~4 周(常 4~6 级)

## Slide 25
第
7
章
N-x 命名法与接种控制:把每一级『传对量、传对时』
种子扩增策略 Seed Train
无锡药明生物 · 上游工艺培训
上游反应器工艺放大
25
反应器用 N-x 倒数命名:生产罐叫 N,往上游回推一级是 N-1,再上一级是 N-2,依此类推——数字越大离生产罐越远、罐子越小。
这套命名的好处是『以终为始』:工艺设计时先定生产罐 N,再倒推每一级要多大、养多少细胞,整条链一目了然。
逐级放大比例(split ratio)决定每次传代『稀释多少倍』;接种密度(seeding density)决定下一级『从多少细胞起步』,两者要匹配反应器体积。
接种时机三看:看密度(到目标 VCD)、看活率(viability 一般 ≥90%)、看种龄(细胞太老代谢漂移、活力下降,不能再传)。
高接种密度策略:让 N-1 用灌流把细胞养到很高密度,再高密度接进生产罐,相当于让生产罐『一开场就人多』,显著缩短生产周期、变相提高产能。
记一句:传早了细胞还没攒够拉长滞后期,传晚了细胞养老活力掉——种子链管理就是管这个『时间窗』。
N-3
←
N-2
←
N-1
←
N
以终为始:先定生产罐 N,再倒推每一级(数字越大越上游、罐越小)
维度 | 常规种子链 | 高接种密度(N-1 灌流)
N-1 模式 | 分批补料 | 灌流 perfusion
接种 VCD(×10⁶) | 0.3 ~ 0.6 | 5 ~ 20
生产罐爬坡 | 长 | 短(省 2~4 天)
操作复杂度 | 低 | 高

## Slide 26
第 08 章
放大中的挑战与风险
罐子变大,梯度、剪切、CO₂、泡沫、传质受限会一起找上门。
8 / 12

## Slide 27
第
8
章
大罐里『哪里容易出事』:混合、剪切与 CO₂
放大中的挑战与风险
无锡药明生物 · 上游工艺培训
上游反应器工艺放大
27
核心一句:放大不是把小罐『等比例拉大』——罐子越大,细胞看到的微环境越不均匀,越难控。
混合不均与梯度:大罐里搅拌桨的能量传不到罐顶罐底,补料/碱液加进去要几十秒才混匀,细胞在罐内『游』一圈会经历 pH、DO、葡萄糖、温度的高低起伏。
剪切力:搅拌桨叶尖速度太高、通气气泡在液面破裂,都会撕扯 CHO 细胞——动物细胞没有细胞壁,比微生物脆得多。
CO₂ 累积:大罐液柱高(可达 2~3 米),底部静压大、气泡上浮路径短,代谢 CO₂ 吹脱不出去,溶解 CO₂ 越积越高,抑制生长、干扰 pH 控制。
记住因果链:罐子变大 → 单位体积搅拌/通气能力下降 → 混合差+供气差 → 梯度、剪切、CO₂ 三个问题同时找上门。
● 气泡破裂 → 剪切损伤
● 高叶尖速度 → 剪切
● pH / DO / 营养梯度
● 罐底 CO₂ 累积 · 静压大
罐体放大 → 单位体积换气/混合能力下降 → 梯度、剪切、CO₂ 同时找上门
混匀时间:小罐几秒,2000 L 大罐可达 30~60 秒甚至更长
CHO 耐受叶尖速度上限:约 1.5~2.5 m/s
pCO₂ 健康约 30~80 mmHg;大罐易升到 >100~150 mmHg
大罐液柱高度典型 2~3 m,底部静压影响溶解气体

## Slide 28
第
8
章
泡沫、传质受限与『小罐好 ≠ 大罐好』
放大中的挑战与风险
无锡药明生物 · 上游工艺培训
上游反应器工艺放大
28
泡沫:高通气量加上培养液里的蛋白和表面活性物质,大罐液面容易起厚泡沫,严重时顶到排气过滤器、堵滤芯、甚至触发液位误报。
消泡剂是双刃剑:能压泡沫,但加多了会降低氧传质 kLa、可能影响下游过滤和细胞活性——要『少量、按需、分次』加,不能一次猛灌。
传质受限:高细胞密度时耗氧量大,而大罐单位体积供氧能力(kLa)更难做高,容易出现『供氧跟不上需求』,DO 压不住往下掉。
供氧能力用 kLa 衡量:OTR = kLa·(C*−C_L)。放大时 kLa 通常变小,而细胞需求(OUR)不变甚至更高。
热点提示(scale 依赖效应):小罐跑得漂亮,绝不等于大罐没问题——很多差异(梯度、CO₂、kLa、剪切)只有体积上去了才暴露。这正是要用 scale-down 模型提前预演大罐脾气的原因。
问题 | 现象 / 原因 | 现场应对
泡沫 | 高通气+蛋白起泡,顶到排气过滤器 | 按需分次加消泡剂,监控液位与排气压差
传质受限 | 高密度耗氧大、kLa 不足,DO 掉下限 | 提高搅拌/通气、纯氧补气、控密度峰值
scale 依赖 | 小罐表现无法直接外推到大罐 | 用 scale-down 模型预测,分级验证
Chart: 随体积放大:供氧↓ 而需求↑ → 供氧风险区
| 2L | 20L | 200L | 2000L
供氧能力 kLa | 100 | 80 | 60 | 42
细胞耗氧 OUR | 40 | 45 | 50 | 58

## Slide 29
第
8
章
上游放大现场异常排障速查表
出事先翻这张表:先查文件、先按串级,再动手
放大中的挑战与风险
无锡药明生物 · 上游工艺培训
上游反应器工艺放大
29
铁律:任何异常,先查受控文件(SOP / 工艺规程 / 批记录)、先按 DO·pH 的串级逻辑核对,再动手——不凭记忆、不拍脑袋手动改参数;调整前后都要记录,拿不准就报班长/工程师走偏差流程。
通用套路①:在线读数异常先别全信,先用离线血气/代谢物复核——很多『异常』其实是探头漂移或没标定。
通用套路②:DO、pH 都是串级控制,要逐级、留余量地调(DO 别一上来就纯氧拉满;pH 别手动猛加酸碱)。泡沫顶到排气过滤器是最该立刻反应的——威胁罐压与无菌,马上处置并上报。
铁律:先查受控文件 · 先按串级与 SOP · 不凭记忆乱调
异常现象 | 可能原因 | 先查 / 先做(第一步)
DO 压不住 / 掉到下限 | 细胞耗氧激增;通气搅拌未跟上;DO 电极漂移/老化;气源或进气过滤器不足 | 核对 DO 探头是否在标定有效期、对照在线值与离线血气;按串级逐级提升(转速→空气→纯氧),不要一步拉满
pH 持续漂移 | 代谢产酸/产碱;CO₂·碱液补加失衡;pH 探头漂移、参比液耗尽;补料策略偏差 | 离线血气复核 pH 并与在线比对;按 SOP 的 pH 死区与串级核对碱液/CO₂ 通路,而非手动猛加酸碱
溶解 CO₂(pCO₂)偏高 | CO₂ 吹脱不足;放大后通气表面积/体积比下降;通气量不够;碱液加多生成 CO₂ | 查血气 pCO₂ 趋势对照工艺上限;在 SOP 范围内适当提高空气/顶空通气加强吹脱,复核碱液加量
⚠ 泡沫过多·顶到排气过滤器 | 蛋白/表活物质多;通气过大或气泡过细;消泡剂不足或失效;装液量偏高 | 先查排气过滤器是否被打湿/堵塞(关乎罐压与无菌!);按 SOP 触发消泡剂/泡沫探头;必要时短时下调通气,严禁拔管破无菌,报工程师
乳酸 / 铵(NH₄⁺)堆积 | 葡萄糖过量产乳酸;谷氨酰胺代谢产铵;补料速率/时机偏差;细胞应激 | 查离线代谢物与补料记录,核对是否按 feeding SOP;按规程调整补料/葡萄糖策略,不擅自大改配方,超限上报
活率(viability)异常下降 | 上述异常长期累积;剪切/泡沫损伤;染菌/支原体污染;温度或渗透压失控;近收获末期 | 先排除污染(查无菌/外观/趋势突变);复核近期 DO/pH/温度/渗透压;对照批记录综合判断,异常立即报班长走偏差流程

## Slide 30
第 09 章
过程监测与控制 / PAT / QbD
监测是感官、控制策略是大脑、PID 是反射弧——控参数是为了控质量。
9 / 12

## Slide 31
第
9
章
看得见、控得住:在线/离线监测与控制策略
过程监测与控制 / PAT / QbD
无锡药明生物 · 上游工艺培训
上游反应器工艺放大
31
监测分两类:在线探头实时给数据——DO、pH、温度、压力始终插在罐里连续读数;离线靠每天取样去化验室——细胞密度 VCD、活率、代谢物(葡萄糖/乳酸/铵)、渗透压、效价 titer。
在线管『瞬时微环境』,离线管『细胞状态与趋势』,两条线必须对照着看——光看 DO 稳定不代表细胞健康,光看活率好也可能 DO 刚出过险情。
控制策略是一整套约定,不是单个旋钮:每个参数都有设定点 setpoint、控制范围(可接受波动带)、报警限(分提醒/动作两级)。
底层执行靠自动控制回路(PID):测量值与设定点比一比,偏差自动驱动执行器(加热、补碱、调转速/通气)把参数拉回来——人是设策略、看趋势、处理异常。
放大时设定点和报警限不能照搬小罐:同一个 DO=40%,大罐要靠更高纯氧比例和通气才维持得住,报警限、串级触发点都要按大罐重新标定。
记住一句:监测是『感官』,控制策略是『大脑』,PID 是『反射弧』——三者配齐,罐子才算真正受控。
在线监测(in-line)实时
探头:
DO 溶氧 · pH · 温度 · 压力
→ 实时数据 / 趋势曲线
离线监测(off-line)取样化验
取样口
试管
化验室
检测项:细胞密度 VCD · 活率 · 葡萄糖/乳酸/铵 · 渗透压 · 效价 titer
控制带(setpoint 居中)
提醒限 warning
动作限 action
PID 闭环:测量 → 比较 setpoint → 执行器(加热/补碱/调转速通气)

## Slide 32
第
9
章
DO 串级控制实例:一个回路看懂自动控制
过程监测与控制 / PAT / QbD
无锡药明生物 · 上游工艺培训
上游反应器工艺放大
32
目标:把 DO 稳在设定点(如 40%)。细胞一长起来耗氧猛增,单靠一种手段供不上,于是按『先省后狠』分级出手——这就是串级控制。
第一级调转速(搅拌→提高 kLa);转速到上限还不够,第二级加大空气通气量;仍不够,第三级掺入纯氧提高氧分压;极端时还可叠加罐压。
为什么分级:转速太高剪切伤细胞、通气太大泡沫和剪切风险、纯氧贵且安全要求高——系统先用代价小的手段,逼到极限才动用代价大的,这正是放大工程权衡的缩影。
供氧能力的物理上限由 kLa 决定:OTR = kLa·(C*−C_L)。大罐 kLa 通常更难做高,这就是为什么大罐供氧吃紧、必须更早动用纯氧。
DO 串级是反馈控制的范本:测量→比较→分级执行→再测量,闭环不停转;同样思路也用在 pH(补碱/通 CO₂ 双向控制)上。
看懂这张图,你就理解了『放大不是等比放大』:小罐转速就能搞定的供氧,大罐可能一上来就得靠纯氧——同样 DO 数字,背后手段完全不同。
OTR = kLa·(C*−C_L) | 目标:DO 稳在 40%
① 搅拌转速 ↑
代价:剪切风险
② 空气通气 ↑
代价:泡沫风险
③ 纯氧掺入
代价:成本 & 安全
④ 罐压 ↑
代价:设备上限
先省后狠:转速不够 → 加通气 → 掺纯氧 → 加罐压;每级都有副作用,逼到极限才上猛药
反馈闭环:DO 测量 → 比较设定点 → 分级执行 → 再测量 ⟳ | 同样 DO=40%,小罐到②即可,大罐常需到③

## Slide 33
第
9
章
QbD 与数据完整性:控参数背后的设计哲学与法规底线
过程监测与控制 / PAT / QbD
无锡药明生物 · 上游工艺培训
上游反应器工艺放大
33
QbD(质量源于设计):质量不是靠最后检验『挑』出来的,而是从工艺设计阶段就『设计』进去的——先定义产品质量目标 QTPP,再倒推哪些是关键质量属性 CQA。
核心逻辑链:CPP → CQA。关键工艺参数通过实验被证明会影响关键质量属性(糖基化、聚体、电荷异构、效价),所以才要重点监测控制。
设计空间(design space):通过 DoE(实验设计)摸出的『一片安全区』——只要 CPP 落在区内,质量就有保障;区内调整不算工艺变更,出了区才需重新评估。
控制策略由此而来:设定点定在设计空间中心、控制带留余量、报警限守住边界——所有数值都有依据,不是拍脑袋。这就是『理解为什么这么控』而非『只会调旋钮』。
数据完整性是 GMP 红线,记住 ALCOA+:可归属、清晰、同步记录、原始、准确,外加完整/一致/持久/可获取。批记录必须真实、实时、可追溯,严禁事后补记或涂改。
新员工底线:在 GMP 车间『没记录=没发生』,改数据是质量事故甚至合规事件;你拧的每个旋钮、每次报警处理,都要被如实记录、能被追溯。
QTPP 质量目标
CQA 关键质量属性
CPP 关键工艺参数
控制策略
ALCOA+ · 没记录=没发生 · 不许补改
设计空间(design space)
Chart: pH
| 6.7 | 7.2 | 6.9 | 7 | 7.1 | 6.8 | 7.05 | 7.5
安全区 | 36 | 37 | 36.5 | 37 | 36.8 | 37.2 | 36.6 | 33
★设定点居中,虚线=控制带,出区→需重新评估

## Slide 34
第 10 章
工艺可比性与放大失败教训
放大成功的最终判据不是『跑通了』,而是产品『可比』。
10 / 12

## Slide 35
第
10
章
放大成功的最终判据:产品『可比』(Comparability)
工艺可比性与放大失败教训
无锡药明生物 · 上游工艺培训
上游反应器工艺放大
35
放大不是『罐子变大就成功』——真正的成功标准是:大罐做出来的产品,和小罐(或上一代工艺)在质量上『可比』。
可比性指放大前后的工艺性能与产品质量属性保持一致,变化在可接受范围内,不影响安全性和有效性。
评估分三个层次:①工艺性能(生长曲线、活率、titer 产量);②关键质量属性 CQA(糖基化、电荷异构体、聚体、宿主蛋白残留);③杂质谱(HCP、DNA 残留)。
口诀:『长得一样、产得一样、做出来的分子也一样』,三条都对上才算可比。
为什么 CQA 这么重要?糖基化等修饰直接影响抗体的半衰期和疗效,而它对 DO、pH、CO₂ 高度敏感——放大时最容易『悄悄漂移』。
可比性不是放大做完才补的考试,而是放大设计阶段就要锁定的目标:先定『什么必须一样』,再倒推工艺怎么控。
『长得一样 + 产得一样 + 分子一样 = 可比 Comparable』(依据 ICH Q5E)
评估维度 | 看什么指标 | 对什么敏感
① 工艺性能 | 活细胞密度 VCD / 活率 / titer 产量 | 温度、补料
② 产品质量属性 CQA | 糖基化 / 电荷变体 / 聚体% / 片段化 | DO、pH、CO₂(最易悄悄漂移)
③ 杂质谱 | HCP 宿主蛋白残留 / DNA 残留 | 细胞活率、收获时机

## Slide 36
第
10
章
三类经典放大失败模式与预防 —— 提前避坑
工艺可比性与放大失败教训
无锡药明生物 · 上游工艺培训
上游反应器工艺放大
36
失败1 · 照搬小罐参数 → 大罐 DO/CO₂ 失控:小罐表面积/体积比大、传质好,大罐 kLa 跟不上,直接照抄通气和转速,结果 DO 掉底、CO₂ 累积、pH 被顶偏。
失败2 · 忽视混合不均 → 局部 pH 偏移:大罐混合时间从几秒拉长到几十秒,加碱/补料点周围出现局部高 pH/高浓度『热区』,细胞被反复刺激,生长和糖基化受损。
失败3 · 种子质量波动传导到生产批:种子链某一级活率低、结团或污染,带着『亚健康』细胞进大罐,生产批表现飘忽——上游的锅,常常是种子埋的。
共同根因:把放大当成『等比例放大』,只放大了体积,没放大对微环境的控制能力。
代价很现实:一个失败的生产批=几十万到上百万的物料与产能损失,更别说排查停线、批次报废、交付延期。
预防三件套:①用 scale-down 模型在小罐预演大罐的『短板工况』;②放大前做风险评估(FMEA);③关键参数定可接受范围(NOR/PAR),不是定一个点,而是定一条安全带。
失败① 照搬参数
大罐 DO / CO₂ 失控
小罐 kLa 高,大罐照抄通气与转速,结果 DO 掉底、CO₂ 累积、pH 被顶偏。
教训:大罐 kLa 必须重算
失败② 忽视混合
局部 pH 偏移
混合时间拉长,加碱/补料口出现局部高 pH『热区』,生长与糖基化受损。
教训:分散加料口 + 提升混合
失败③ 种子波动
传导到生产批
某级活率低/结团/污染,亚健康细胞进大罐,生产批表现飘忽难查。
教训:每级放行标准不能松
预防三件套
scale-down 模型预演
FMEA 风险评估前置
关键参数定 NOR / PAR 范围

## Slide 37
第 11 章
药明生物平台实践
一次性技术 + 平台化 = 柔性产能的底座,也是你练本事、攒经验的场子。
11 / 12

## Slide 38
第
11
章
一次性技术 + 平台化:柔性产能的底座
药明生物平台实践
无锡药明生物 · 上游工艺培训
上游反应器工艺放大
38
药明生物大量采用一次性生物反应器(SUB)——用一次性塑料袋替代不锈钢罐体,这与 CMO『一个厂房接很多不同项目、要频繁换型』的业务模式天然契合。
一次性的最大价值不是『便宜』,而是『快』:换产品时不用做整罐 CIP/SIP 和清洁验证,直接换一套新袋子,大幅缩短换型停机、降低交叉污染风险。
平台化放大:把罐型、管路、工艺路径都标准化成一套『平台工艺』。新项目尽量套用平台,放大路径是走过千百遍的熟路。
标准化的好处是放大风险可控——同样的几何相似罐型、同样的搅拌/通气配置,P/V、kLa、叶尖速度这些工程量在各级之间是『有谱』的,不是每次开盲盒。
对新员工的意义:你在这套平台上学到的操作和判断,是可复用、可迁移的资产;换一个项目,底层逻辑和设备语言基本相通。
注意边界:一次性也有限制——单袋体积通常到 2000 L 量级(再大走多罐/N-1 并联或强化工艺),且有 leachable/extractable(浸出物)等耗材相容性要管控。
对比项 | 传统不锈钢 STR | 一次性 SUB | 对 CMO 的意义
换型清洗 | CIP/SIP + 清洁验证 | 换袋免清洗 | 停机短、上手快
换型耗时 | 长 | 短 | 快速换产品
交叉污染 | 需验证控制 | 物理隔离,极低 | 多产品更安全
体积上限 | 可做很大(5000L+) | 约 2000 L / 单袋 | 超大走多罐/强化
柔性 | 固定 | 高 | 柔性产能底座
平台化:把放大变成走熟路
多项目 A / B / C
标准平台罐型(50~2000L)
快速换袋 · 免清洗验证
多产品柔性产能

## Slide 39
第
11
章
强化工艺、技术转移与你的成长路径
药明生物平台实践
无锡药明生物 · 上游工艺培训
上游反应器工艺放大
39
强化上游:以提高灌流/连续工艺(perfusion)为代表,通过持续补料+持续移除代谢废物,让细胞密度做得更高,用更小的罐子做出更多产量——这就是『体积产量』的提升。
药明对外宣传的 WuXiUP™ 类强化上游平台,概念上就是这一方向:N-1 灌流种子+强化生产,目标是用更小占地、更短周期跑出更高单位体积产量(仅作概念性介绍,不涉及内部数据)。
强化工艺再次印证核心思想:产量翻倍不是把罐子等比放大两倍,而是改变运行方式(灌流速率、细胞密度、供氧与混合策略)——放大与强化都是『让细胞看到的微环境更优』。
技术转移(tech transfer):工艺从客户/研发端搬到药明生产平台,要做的就是把 CPP 对齐到平台罐型上——用 scale-down model 验证、再逐级放大,衔接前面的放大准则与种子链。
平台让 tech transfer 更快更稳:目标罐型、控制策略、SOP 都是现成的,转移时主要做『参数适配』而非『从头设计』,失败模式可提前用平台经验规避。
新员工成长路径:从看罐/采样/记录,到独立操作单台反应器,到能读懂趋势曲线做参数判断,再到参与放大与技术转移项目——平台是你练本事、攒经验的最好场子。
持续补料 →
→ 移除废物
灌流:高 VCD
体积产量↑
Chart: 活细胞密度 VCD(×10⁶)
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12
强化灌流 | 1 | 8 | 22 | 45 | 60
常规流加 | 1 | 5 | 12 | 18 | 20
技术转移 tech transfer
1. CPP 对齐平台罐型
2. scale-down 验证
3. N-x 逐级放大
4. 可比性确认
成长路径:基础操作 → 单元独立运行 → 趋势判读 → 放大/技术转移项目

## Slide 40
第 12 章
总结与 Q&A
一句话收束:放大不是把罐子变大,而是让细胞『感觉不到』变大。
12 / 12

## Slide 41
第
12
章
一图收束:放大不是把罐子变大,而是让细胞『感觉不到』变大
总结与 Q&A
无锡药明生物 · 上游工艺培训
上游反应器工艺放大
41
核心记忆锚点:工艺放大的本质是——在更大体积下,让细胞看到的微环境(pH、溶氧、剪切、传质、营养)尽可能和小罐一致;放大的是体积,不能跟着等比变的是细胞的『体感』。
工程主线一句话串起来:体积一变大,几何不再相似,于是 P/V、kLa、tip speed 这几个量『按不同规律变化』,所以参数不能照搬,必须用准则去取舍。
三大放大准则不是三选一的标准答案,而是三种『保什么、丢什么』的取舍:恒定 P/V(保混合/传质)、恒定 kLa(保供氧、最贴近 CHO 实际)、恒定 tip speed(保剪切上限)。
种子链提醒我们:放大是逐级递进的(N-x → N),每一级都要让细胞『健康地、对数生长地』交接,不是一步从摇瓶冲到生产罐。
风险与可比性意识:大罐里最容易出事的是混合不均、CO₂ 积累、底部缺氧、加碱局部高 pH;而判断放大成功的最终标准是产品可比(Comparability)。
现代视角:CPP 的监测与控制要放进 QbD / PAT 框架里理解——我们控参数是为了控质量,不是为了好看的曲线。
放大本质
微环境一致
几何不相似
面积/混合不成比例
工程量分化
P/V·kLa·tip
种子链交接
N-x → N
可比性判定
质量对得上
三准则:保什么 / 丢什么
 | 恒定 P/V | 恒定 kLa(CHO 常用) | 恒定 tip speed
保什么 | 混合 / 传质 | 供氧 | 剪切上限
丢什么 | 剪切偏高 | 搅拌/泡沫风险 | 混合可能不足

## Slide 42
第
12
章
下一步学什么 + Q&A:把概念变成现场的手感
总结与 Q&A
无锡药明生物 · 上游工艺培训
上游反应器工艺放大
42
成长路径建议(先内化原理→再上手设备→最后参与放大):①吃透 CPP 的『控什么/为什么/典型范围』;②跟班熟悉 STR 与 SUB 的部件与 SOP;③看懂一份放大批记录与可比性报告,知道每个数从哪来。
推荐延伸学习(公开知识):传质与混合工程基础(kLa 测定、混合时间)、scale-down 模型原理、QbD/PAT 法规思路(ICH Q8/Q9/Q10)、一次性技术与强化/灌流工艺入门。
内部文档指引(按权限在公司系统检索,不要外传):各产品工艺描述与控制策略、设备 SOP、放大/技术转移方案与报告、偏差与 CAPA 案例库、平台培训课件——遇到不确定的参数,先查受控文件。
三个『一定要问』的好习惯:参数超范围先问『细胞会怎么看这件事』、调整前先问『这是哪个准则在主导』、出偏差先问『是混合/传质/局部环境哪一类问题』。
Q&A 互动(预留约 5~10 分钟):欢迎围绕『参数为什么不能照搬』『大罐哪里最容易出事』『可比性怎么判定』提问,也欢迎带你实习/转岗中的具体疑惑。
结束语:放大是工程与生物学的交汇,新员工不必一开始就全懂,但要建立『为细胞的微环境负责』的意识——这就是今天最想留给大家的东西。
1
懂原理
CPP + 工程量
控什么/为什么/范围
2
熟设备
STR / SUB 部件
SOP 与操作
3
参与放大
读懂批记录
可比性报告
Q&A(预留 5~10 分钟)
· 参数为什么不能照搬? · 大罐哪里最容易出事? · 可比性怎么判定? (先查受控文件再提问)
学习路径:懂原理 → 熟设备 → 参与放大
法规关键词:QbD、PAT、ICH Q8(R2)/Q9/Q10
Q&A 建议:5~10 分钟,按参数/风险/可比性分组
查证优先级:受控文件 > 平台课件 > 公开文献 > 个人记忆

## Slide 43
核心要点回顾:今天最该带走的六件事
无锡药明生物 · 上游工艺培训
上游反应器工艺放大
43
1
放大的本质
在更大体积下复制『细胞看到的微环境』(pH、溶氧、剪切、传质、营养)——放大的是体积,不能等比变的是细胞的体感。
2
难题的根源
体积按 D³ 长、表面积只按 D² 长,导致大罐单位体积的传质/传热/混合天然变差,参数几乎从不能照搬。
3
工程主线
P/V、kLa、tip speed、混合时间这几个量随放大『按不同规律变化』,所以要用准则去取舍。
4
三大准则各有取舍
恒定 P/V(稳妥折中)、恒定 kLa(优先供氧、贴近 CHO)、恒定 tip speed(优先压剪切)——按限制性因素选,不是三选一。
5
种子链逐级递进
N-x → N,每一级都要让细胞健康、对数生长地交接,种子质量直接传导到生产批。
6
最终判据是可比性
且要在 QbD/PAT 框架下理解:控 CPP 是为了控 CQA、控质量;GMP 下『没记录=没发生』。

## Slide 44
术语速查表
GLOSSARY · 16 个关键术语
无锡药明生物 · 上游工艺培训
上游反应器工艺放大
44
工艺放大 Process Scale-up
在显著增大反应体积的同时保持工艺性能与产品质量一致,即复制细胞看到的微环境而非按比例放大罐子。
上游 / 下游 Upstream / Downstream
上游负责养细胞、让细胞表达产物;下游负责把产物从培养液中纯化出来(离心、过滤、层析)。
关键工艺参数 CPP
一旦偏离就会显著影响细胞生长、产量或质量的必须控、必须监的参数(温度、pH、DO、CO₂ 等)。
关键质量属性 CQA
决定产品安全有效的质量特征(糖基化、电荷异构体、聚体、HCP 残留),是 CPP 控制的最终目标。
溶氧 DO
培养液中溶解的氧,细胞的『呼吸供给』,典型设定 30~50% 空气饱和度。
氧传质系数 kLa
把氧从气泡送进液体的能力(1/h),OTR = kLa·(C*−C_L);大罐 kLa 通常更难做高。
单位体积功率 P/V
搅拌往每升液体灌入的能量,决定混合、剪切与气泡破碎;CHO 培养常控 10~50 W/m³。
桨叶端速 tip speed
桨叶最外缘线速度 = π·N·Di,表征局部最大剪切;CHO 通常控在 1~2 m/s 以内护细胞。
混合时间 mixing time
把整罐浓度/pH/温度拌匀所需时间,罐越大越长,是大罐产生梯度的直接原因。
种子扩增链 Seed Train
从一支冻存管逐级把细胞数量与状态养够、传代接种到生产罐的链条,用 N-x 倒数命名。
活细胞密度 VCD
单位体积内的活细胞数量,是判断每级是否达标、何时传代/接种的核心指标。
不锈钢搅拌罐 STR
行业主力机型,规模大、可反复使用,但每批需 CIP/SIP 清洗灭菌,换型慢。
一次性生物反应器 SUB
用预灭菌一次性袋体替代不锈钢罐,免清洗免灭菌、换型快,是 CMO 多产品厂房主流。
质量源于设计 QbD
质量从工艺设计阶段就设计进去而非靠最后检验挑出来;经 DoE 摸出设计空间。
过程分析技术 PAT
通过实时监测与控制确保过程始终处于受控状态的技术框架,与 QbD 配套落地。
工艺可比性 Comparability
放大前后工艺性能与产品质量属性一致、变化在可接受范围内,是放大成功的最终判据。

## Slide 45
谢谢
放大不是把罐子变大,而是让细胞『感觉不到』变大
无锡药明生物 · 上游工艺培训